FORMULARIO 6: PROTOCOLO DE CONEXIÓN DE UN EG

| Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada: | Número de Solicitud: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Número de Cliente: |  |
|  | Fecha de la solicitud: |  |
| Dirección de la instalación | Calle, número |  |
|  | Comuna, Ciudad |  |
|  | Lugar de instalación |  |
|  | Teléfono, e-mail |  |
| Características del Equipamiento de Generación |
| Capacidad Instalada del EG: | ______[kW] |
| Tecnología del EG: | □ A. Sistemas fotovoltaicos sin capacidad de inyectar energía a la red a partir de algún sistema de almacenamiento de energía □ B. Sistemas basado en inversores, excluyendo el anterior □ C. Sistemas basados en máquinas sincrónicas □ D. Sistemas basados en máquinas asincrónicas |
| Fuente Energética Primaria: | □solar □hidráulica □eólica □cogeneración □con sistema de almacenamiento de energía □otro:____________ |
| Combustible: | (Sólo para cogeneración) □ biogas □ biomasa □ gas natural □ petróleo |
| Verificación de Requerimientos Generales: | Cumple: SÍ NO |
| Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable. | □ □ |
| Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT. | □ □ |
| Valor de ajuste de sobretensión V> de la Protección RI más cercana a la conexión a la red corresponda a 1,1 Vn. | □ □ |
| Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos. | □ □ |
| Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada). | □ □ |
| Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final. | □ □ |
| Cumple todos los requerimientos anteriores: | □ □ |
| Nombre y Firma de responsable de la Empresa Distribuidora | Nombre y Firma del Técnico Autorizado |
| Fecha y hora: |